MAZDA CX-5 2015

Press kit

Kazalo

1. Prenovljena Mazda CX-5	3

Na kratko	Napaka! Zaznamek ni definiran.

2. Prenovljena Mazda CX-5	10

Evolucija dobrega	10

3. Tehnični podatki……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

# 1. Prenovljena Mazda CX-5

### Na kratko

Mazda CX-5 je tisti Mazdin model, ki je naznanil prihod povsem nove, drugačne generacije Mazdinih avtomobilov. Zdaj Mazda CX-5 s številnimi izboljšavami ponovno kaže pot znamke Mazda v prihodnost.

- Prepoznavne nove oblikovne značilnosti dobitnice nagrade 2012 European Auto Bild Design Award: spremenjen sprednji del, kolesa in svetlobna telesa.

- Še učinkovitejša uporaba prostora v potniški kabini, ki sovpada z novo, visoko ravnijo oblikovanja in kakovosti materialov.

- Prenovljena Mazda CX-5 je odslej na voljo z najmočnejšim SKYACTIV-G bencinskim motorjem in sistemom regeneracije energije pri zaviranju i-ELOOP.

- Za aktivno varnost skrbi nabor varnostnih tehnologij i-ACTIVSENSE, med katerimi so tudi nekatere povsem nove.

- Prenovljena Mazda CX-5 je opremljena z Mazdinim infotainment sistemom MZD Connect, ki omogoča enostavno povezljivost s pametnimi mobilniki.

Zunanjost

- Mazda CX-5 je prvi model, ki sledi oblikovalski filozofiji KODO – duša gibanja in s prenovo doživlja evolucijo, a hkrati ohranja vitalnost, dinamičnost in edinstveno SUV-obliko.

- Nova poudarjena maska hladilnika s petimi prečnimi letvami in prilagojeno obliko obrob meglenk.

- Nova svetila spredaj in zadaj ter žarometi z LED-tehnologijo.

- Preoblikovana 19-palčna lahka platišča iz aluminijeve zlitine v dvobarvni kombinaciji*.

- Na voljo v devetih barvnih odtenkih zunanjosti, med katerimi sta tudi Sonic Silver (srebrn), in Titanium Flash, ki sta povsem nova.

- Premišljeno zasnovana oblika, ki izžareva atletske sposobnosti ter široki blatniki za mišičast nastop.

Notranjost

- Potniška kabina izkorišča moč in funkcionalnost SUV-jev, hkrati pa vozniku omogoča vrhunska občutja za volanskim obročem.

- Novi oblikovni elementi in vrhunska kakovost izdelave zagotavljajo okusno zasnovo notranjosti.

- Instrumenti na armaturni plošči in širši in višji sredinski tunel dajejo občutek moči, hkrati pa sredinska konzola skupaj s tunelom točno definira sredinsko os avtomobila.

- Stikalo električne ročne zavore prvič pri Mazdi zamenjuje klasično ročico ročne zavore.

- Prenovljena Mazda CX-5 je na voljo v črnem ali povsem belem usnjenem oblazinjenju, kakor tudi v črni tkanini.

________________

* Odvisno od nivoja opreme in tržišča

Povezljivost, funkcionalnost in oprema

- S prenovo se je še dodatno izboljšalo že tako izjemno vidno polje za voznika, ki je že sedaj veljalo za eno najboljših v segmentu.

- CX-5 združuje HMI interakcijo med vozilom in voznikom ter uporabnost SUV-vozila.

  - Maksimalna izraba prostora z inteligentnimi in ergonomskimi rešitvami.

  - Vsa stikala in komponente so nameščene tam, kjer je to pričakovano, s čimer je vožnja karseda sproščujoča.

  - Vrtljivi gumb na sredinski konzoli* je zaradi majhnega stikala ročne zavore odslej še lažje dosegljiv.

- MZD Connect* Mazdin napreden sistem za povezljivost s pametnimi mobilniki

  - Omogoča enostavno povezljivost prek vmesnika Bluetooth, prebiranje elektronskih sporočil, SMS-ov in možnost navigiranja ter prostoročnega telefoniranja.

  - Aha radio omogoča dostop do več kot 100.000 radijskih postaj, podcastov in avdio knjig.

  - Avdio podpora za Facebook in Twitter z možnostjo objavljanja sporočil.

  - Personalizirane storitve glede na lokacijo

  - Mazdine aplikacije, ki omogočajo izračun ekonomičnosti vožnje, opozarjajo na vzdrževanje in javljajo morebitne napake.

  - 7-palčni zaslon na dotik* je nameščen nad sredinsko konzolo.

________________

* Odvisno od nivoja opreme in tržišča

Pogonski sklopi

Nabor štirih SKYACTIV pogonskih sklopov v Mazdi CX-5 zagotavlja veselje do vožnje, zvezno pospeševanje in obilje navora. Vsi modeli so serijsko opremljeni z Mazdinim start-stop sistemom i-stop, SKYACTIV-G 2.5 pa sodeluje tudi s sistemom regeneracije energije med zaviranjem i-ELOOP.

SKYACTIV-D 2.2 dizelski agregat s skupnim vodom:

- Ima najnižje kompresijsko razmerje na svetu* (14;0:1) v velikoserijskem avtomobilu.

- Dvojni turbinski polnilnik z variabilno geometrijo lopatic.

Na voljo v dveh različicah:

- 110kW/150KM pri 4.500/min & 380Nm pri 1.800-2.600/min

- 129kW/175KM pri 4.500/min & 420Nm pri 2.000/min (samo s štirikolesnim pogonom)

Poraba goriva in emisije CO2:

Različica 110kW/150KM

- 4,6l/100km & 119g/km (FWD s šeststopenjskim ročnim menjalnikom)

- 5,3l/100km & 139g/km (FWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

- 5,2/100km & 136g/km (AWD s šeststopenjskim ročnim menjalnikom)

- 5,5l/100km & 144g/km (AWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

Emisijski razred: Euro 6

Različica 129kW/175KM

- 5,2/100km & 136g/km (AWD s šeststopenjskim ročnim menjalnikom)

- 5,5l/100km & 144g/km (AWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

Emisijski razred: Euro 6

SKYACTIV-G 2.0 bencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva

- Motor je zmogljiv in omogoča zvezno pospeševanje, hkrati pa zagotavlja ekonomično vožnjo.

- Najvišje kompresijsko razmerje na svetu* (14;0:1) v velikoserijskem avtomobilu.

- Posebej prilagojen izpušni sistem 4-2-1.

Zmogljivosti:

- FWD: 121kW/165KM pri 6.000/min & 210Nm pri 4.000/min

- AWD: 118kW/160KM pri 6.000/min & 208Nm pri 4.000/min

Poraba goriva in emisije CO2:

- 6,0l/100km & 139g/km (FWD s šeststopenjskim ročnim menjalnikom)

- 6,3l/100km & 147g/km (FWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

- 6,7l/100km & 156g/km (AWD s šeststopenjskim ročnim menjalnikom)

- 6,6l/100km & 155g/km (AWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

Emisijski razred: Euro 6

SKYACTIV-G 2.5 bencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva

- Izjemno visoko kompresijsko razmerje na svetu* (13;0:1).

- Enaka tehnologija kot pri dvolitrskem SKYACTIV-G motorju, ki omogoča maksimalen izkoristek tako visokega kompresijskega razmerja.

- Uravnotežnostna gred dodatno zmanjšuje vibracije pri najmočnejšem SKYACTIV motorju doslej.

- I-ELOOP sistem za regeneracijo energije pri zaviranju je del serijske opreme.

Zmogljivosti:

- 141kW/192KM pri 5.700/min & 256Nm pri 4.000/min

Poraba goriva in emisije CO2:

- 7,2l/100km & 165g/km (AWD s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom)

Emisijski razred: Euro 6

SKYACTIV-Drive šeststopenjski samodejni menjalnik

- Zagotavlja mehkobo samodejnega prestavljanja, zvezno pospeševanje in izjemno ekonomičnost.

- Na voljo z Drive Selection gumbom (modeli z bencinskimi motorji) ki omogoča spremembo v “sport” način za več navora in posledično večjo odzivnost pri pospeševanju.

SKYACTIV-MT šeststopenjski ročni menjalnik

- Kompakten in lahek menjalnik zagotavlja prvinskost ročnega prestavljanja.

- Kratka ročica menjalnika in velik kot pregiba zagotavljata maksimalno preciznost.

Podvozje in karoserija

Nova Mazda CX-3 zagotavlja mobilnost brez omejitev, saj je na voljo s pogonom na sprednji kolesni par ali s štirikolesnim pogonom. Prefinjeno zasnovano vzmetenje zagotavlja suvereno vodljivost in stabilnost na cesti, zasnova karoserije pa kljub svoji lahkotnosti omogoča maksimalno varnost pri trku.

SKYACTIV-Chassis

- Macphersonovi vzmetni nogi spredaj in večtočkovno vpetje zadaj zagotavlja udobno in neposredno vozniško izkušnjo, ki jo zagotavlja tudi neposreden krmilni mehanizem.

- Zmogljiv štirikolesni pogon nove generacije ima:

  - Inovativen sistem javljanja možnosti zdrsa na sprednji osi, ki premore kar 27 tipal, s katerimi se sistem lahko hitro odzove na voznikove reakcije in spremembe voznih lastnosti ter tako prerazporedi navor med ostala kolesa.

  - Aktiven nadzor navora določa ustrezno količino navora za posamezno kolo in ga samodejno rerazporeja med kolesi.

  - Novo nizkoviskozno olje zagotavlja brezhibno delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah in prispeva k nižji porabi goriva.

SKYACTIV-Body

- Spremenjena zasnova poti zvoka s tal v potniško kabino zagotavlja za 13 odstotkov nižji nivo hrupa kot doslej.

  - Dodani so izolacijski elementi na najpomembnejših mestih.

  - Izboljšave tesnenja vrat in uporaba debelejšega stekla.

  - Spremenjena oblika vzvratnih ogledal za manj hrupa.

- Ne glede na nižjo raven hrupa v potniški kabini voznik še vedno dobi dovolj informacij o vozni površini in nadzoru nad vozilom.

- Lahko jeklo visoke trdnosti predstavlja 61 odstotkov celotne uporabe v karoseriji, kar zagotavlja trdno strukturo in visok nivo pasivne varnosti.

- Aerodinamični kvocient je med najboljšimi v segmentu

Aktivna varnost

- Med vožnjo se voznik lahko zanaša na množico sistemov aktivne varnosti, ki skrbijo za še več samozavesti pri vožnji s prenovljeno Mazdo CX-5.

- Adaptive LED Headlights (ALH) je popolnoma nov sistem s štirimi bloki LED svetil v žarometu. ALH prevzema delovanje sistema High Beam Control (HBC) in izboljšuje vidljivost ponoči, saj ugaša posamezne bloke glede na nasproti in spredaj vozeča vozila.

- Lane-keep Assist System (LAS) nadgrajuje delovanje sistema Lane Departure Warning Sistem in voznika opozarja na nehoteno menjavo voznih pasov in z vplivom na krmilnim mehanizem pomaga ohranjati pot po sredini voznega pasu,

- Blind Spot Monitoring (BSM) voznika obvešča o vozilih, ki se mu približujejo od zadaj na vzporednih pasovih in se lahko znajdejo v mrtvem kotu. BSM je nadgradnja sistema Rear Vehicle Monitoring (RVM) in omogoča nadzor nad prometom zadaj in ob straneh, hkrati pa s pomočjo sistema Rear Cross Traffic Alert (RCTA) deluje tudi pri vzvratni vožnji in zaznava promet z boka.

- Driver Attention Alert (DAA) spremlja obnašanje voznika pri hitrostih nad 65 km/h in v primeru sprememb obnašanja predlaga odmor (prvič pri Mazdi).

- Smart CIty Brake Support Forward/Reverse (SCBS F/R) je avtonomni sistem zaviranja v sili, ki deluje v območju med 4 in 30 km/h in samodejno zavira v primeru ovire pred avtomobilom tako pri vožnji naprej, kot tudi vzvratno.

- Smart Brake Support (SBS) spremlja vožnjo spredaj vozečih vozil pri hitrostih med 15 in 145 km/h in voznika opozori na prekratko razdaljo do spredaj vozečega vozila. V primeru nevarnosti trka sistem tudi sam zavira (prvič pri CX-5).

- Mazda Radar Cruise Control (MRCC) skrbi za varno razdaljo do spredaj vozečega vozila pri hitrostih do 200 km/h. Sistem samodejno vzdržuje programirano razdaljo in po potrebi zavira.

- Hill Launch Assist (HLA) omogoča speljevanje v klanec tako, da kontrolira delovanje (ročne) zavore.

- Emergency Stop Signal (ESS) vklopi vse štiri smernike pri močnem zaviranju.

- ABS z EBD je del serijske opreme, skupaj s z zavorno asistenco EBA ter sistemoma za nadzor stabilnosti vozila DSC in zdrsa pogonskih koles (TSC).

Pasivna varnost

- Združuje karoserijske strukture, ki efektivno absorbirajo in razpršijo energijo pri trku in jo usmerijo vstran od potniške kabine, kar zagotavlja eno najboljših stopenj varnostne zaščite za potnike in tudi pešce.

- SKYACTIV-Body nudi najvišji nivo varnosti, ne glede na njegovo lahko zasnovo, tudi zaradi uporabe močnejših materialov, izboljšane arhitekture in ojačitev varjenih delov:

- In zaradi uporabe jekla visoke trdnosti (1.800 MPa) na sprednjem in zadnjem delu karoserije.

- Široko vidno polje za voznika.

- Optimalna zasnova in postavitev varnostnih vreč spredaj, ob straneh in varnostnih zaves.

- Varnostni pasovi so opremljeni z zategovalniki.

- Sprednji odbijač in pokrov motorja sta zasnovana tako, da je telesnih poškodb ob trku s pešcem kar najmanj.

# 2. Prenovljena Mazda CX-5

### Evolucija uspeha

Pred tremi leti je Mazda CX-5 napovedala prihod povsem nove generacije Mazdinih avtomobilov, ki so tako glede oblike kot tudi tehnike pomenili veliko skok naprej, saj so na novo oblikovani in zasnovani povsem od začetka. S prenovo Mazda CX-5 postaja še bolj prefinjena in uporabniku prijazna, hkrati pa ohranja vse tisto, s čimer je prepričala številne kupce v zadnjih letih.

Že na začetku je bilo jasno, da bo Mazda CX-5 izjemno priljubljena, saj so jo ljudje vzljubili od prvega dne. Prodajne številke na praktično vseh tržiščih po svetu so v zadnjih treh letih nenehno rasle in so danes veliko nad prvotno predvidenimi. Prvi Mazdin SUV je zgodba o uspehu, saj danes CX-5 spada med najpomembnejše Mazdine modele, hkrati pa je tudi najbolje prodajan Mazdin model v Evropi.

Med številnimi dejavniki, ki odločajo pri nakupu avtomobila, kupci izpostavljajo vodljivost in vozne lastnosti Mazde CX-5, športno-elegantno zunanjost in bogato ter napredno opremo. Mazda CX-5 je izjemno varčna, a hkrati tudi zelo zmogljiva. Pri Mazdi se nenehno trudijo svoje avtomobile prilagajati željam svojih uporabnikov, zato so jim tudi tokrat prisluhnili in poskrbeli še za dodatne izboljšave.

Mazda CX-5 temelji na oblikovalskem pristopu KODO – duša gibanja, ki izžareva agilnost in dinamičnost, hkrati pa zaradi svoje SUV-jevske zasnove uporabnikom ponuja tudi veliko mero uporabnosti. S prenovo je CX-5 dobila novo, bolj izrazito masko hladilnika, žaromete s tehnologijo LED* in manjša vzvratna ogledala, s čimer so inženirji uspeli dodatno zmanjšati vibracije med vožnjo. Vzvratna ogledala imajo vgrajene tudi smernike, kar dodatno prispeva k boljši vidljivosti. Na zadku za dodaten kanček športnosti poskrbi spojler iz biorazgradljive biomase, ki so jo pri Mazdi uporabili tudi za zasnovo obeh odbijačev. Ob biorazgradljivosti je njena dodatna dobra lastnost nizka teža, saj je za 20 odstotkov lažja od plastike.

S prenovo Mazda CX-5 postaja še bolj udobna, saj so snovalci pripravili povsem nove sedeže in poskrbeli tudi za številne izboljšave, s katerimi so uspeli še dodatno zmanjšati hrup v potniški kabini. Novost je tudi stikalo ročne zavore, ki zamenjuje konvencionalno ročico, s čimer je olajšano tudi upravljanje z vrtljivim gumbom sistema MZD Connect, ki omogoča enostavno povezljivost s pametnimi mobilniki prek Bluetooth vmesnika, služi pa tudi kot platforma za dostop do interneta in naprava za prostoročno telefoniranje ter ima 7-palčni barvni zaslon na dotik. Ob tkanini v črni barvi se je mogoče odločiti tudi za oblazinjenje sedežev v usnju – in sicer v črni ali beli barvi, na voljo pa sta tudi dve novi barvi zunanjosti (Titanium Flash in Sonic Silver), s čimer se je število barvnih odtenkov povečalo na devet.

Tudi vzmetenje je bilo deležno posebne obravnave, ki odslej zagotavlja še bolj mirno vožnjo, hkrati pa nima negativnega vpliva na vrhunsko krmiljenje, prav nasprotno, harmonija delovanja obeh zagotavlja večjo odzivnost krmilnega mehanizma in stabilno lego na cesti.

Motorna paleta prenovljene Mazde CX-5 obsega štiri SKYACTIV pogonske agregate, dva bencinska in dva dizelska, ki so vsi po vrsti serijsko opremljeni s sistemom i-stop, drugi del pogonskega sklopa pa sestavlja SKYACTIV-MT šeststopenjski ročni ali SKYACTIV-Drive šeststopenjski samodejni menjalnik. Kupci lahko izbirajo med pogonom na sprednji kolesni par ali štirikolesnim pogonom, Novost pri prenovljeni Mazdi CX-5 je močan SKYACTIV-G bencinski motor, ki sodeluje tudi s sistemom regeneracije energije pri zaviranju i-ELOOP.

Ob vsem naštetem je potrebno dodati še vrhunsko varnost, ki jo zagotavljajo napredni sistemi aktivne varnosti i-ACTIVSENSE, ki pomagajo vozniku med samo vožnjo in tudi zaradi katerih je MAZDACX-5 prejemnik 57 nagrad po vsem svetu.

3. Tehnični podatki

2015 Mazda CX-5

Mere

| Body type |  | Monocoque |
| --- | --- | --- |
| Seating capacity |  | 5 |
| Exterior |
| Overall length with / without plate holder | mm | 4,555 / 4,540 |
| Overall width with wheel arch mouldings | mm | 1,840 |
| Overall width (mirror to mirror) | mm | 2,142 |
| Overall height (unladen) | mm | 1,670 |
| Wheelbase | mm | 2,700 |
| Overhang front with / without plate holder | mm | 950 / 935 |
| Overhang rear | mm | 905 |
| Track front | mm | 1,585 |
| Track rear | mm | 1,590 |
| Ground clearance between the axles (unladen) | mm | 215 (FWD) 210 (AWD) |
| Interior |
| Front headroom without sunroof | mm | 1,018 |
| Rear headroom without sunroof | mm | 991 |
| Front shoulder room | mm | 1,460 |
| Rear shoulder room | mm | 1,410 |
| Front hip room | mm | 1,402 |
| Rear hip room | mm | 1,363 |
| Front legroom | mm | 1,041 |
| Rear legroom | mm | 997 |
| Rear knee clearance | mm | 66 |
| Boot |
| Volume to tonnou cover with rear seats up | l | 463* |
| Volume to belt line with rear seats up | l | 503* |
| Volume to roof with rear seats folded down | l | 1,620* |
| Height, floor to tonneau cover | mm | 515 |
| Load floor length to 2nd row | mm | 982 |
| Load floor length to 1st row | mm | 1,758 |
| Width between rear wheel wells | mm | 1,050 |
| Width at floor | mm | 1,451 |
| Boot opening threshold, distance from ground | mm | 742 |
| Liftgate opening width / height | mm | 1,128 / 827 |

__________________

* VDA figure, including sub-trunk

Motorji

|  |  | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 2.5 | SKYACTIV-D 2.2 | SKYACTIV-D 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (165 PS) | (160 PS) | (192 PS) | (150 PS) | (175 PS) |
| Powertrain |  | FWD | AWD | AWD | FWD | AWD | AWD |
| Transmission |  | 6MT/6AT | 6MT/6AT | 6AT | 6MT/6AT | 6MT/6AT |
| Engine type |  | I4 DOHC 16 valves | I4 DOHC 16 valves | I4 DOHC 16 valves | I4 DOHC 16 valves |
| Displacement | cc | 1,998 | 2,488 | 2,191 | 2,191 |
| Bore x stroke | mm | 83.5 x 91.2 | 89.0 x 100.0 | 86.0 x 94.3 | 86.0 x 94.3 |
| Camshaft drive |  | Timing chain | Timing chain | Timing chain | Timing chain |
| Fuel injection system |  | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Compression ratio |  | 14.0:1 | 13.0:1 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Emission control system |  | Three-way catalyst | Three-way catalyst | Oxdation catalyst & DPF | Oxdation catalyst & DPF |
| Max. power | kW (PS)/ rpm | 121 (165)/6,000 | 118 (160)/6,000 | 141 (192)/5,700 | 110 (150)/ 4,500 | 129 (175)/4,500 |
| Max. torque | Nm/ rpm | 210/4,000 | 208/4,000 | 256/4,000 | 380/1,800-2,600 | 420/2,000 |
| Fuel type |  | 95 RON or above | 95 RON or above | Diesel | Diesel |
| Fuel tank capacity | l | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 |
| Battery |  | Q-85 | Q-85 | T-110 | T-110 |

Menjalniki: SKYACTIV-MT

|  | SKYACTIV-D 2.2 (165 PS) | SKYACTIV-G 2.0 (160 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (175 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powertrain | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Transmission | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
|  | Gear ratios |  |
| 1st | 3.700 | 3.700 | 3.357 | 3.357 | 3.357 |
| 2nd | 1.947 | 1.947 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
| 3rd | 1.300 | 1.300 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| 4th | 1.029 | 1.029 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| 5th | 0.837 | 0.837 | 0.893 | 0.893 | 0.893 |
| 6th | 0.680 | 0.680 | 0.745 | 0.745 | 0.745 |
| Reverse | 3.724 | 3.724 | 4.091 | 4.091 | 4.091 |
| Final drive ratio | 4.388 | 4.388 | 4.105/3.120 | 4.388/3.291 | 4.388/ 3.291 |

Menjalniki: SKYACTIV-DRIVE

|  | SKYACTIV-G 2.0 (165 PS) | SKYACTIV-G 2.0 (160 PS) | SKYACTIV-G 2.5 (192 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (175 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powertrain | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD |
| Transmission | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Gear ratios |  |
| 1st | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.487 | 3.487 | 3.487 |
| 2nd | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| 3rd | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| 4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5th | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.707 | 0.707 | 0.707 |
| 6th | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| Reverse | 3.893 | 3.893 | 3.893 | 3.990 | 3.990 | 3.990 |
| Final drive ratio | 4.624 | 4.624 | 4.325 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |

Obese in kolesa

|  | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 2.5 | SKYACTIV-D 2.2 | SKYACTIV-D 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (165 PS) | (160 PS) | (192 PS) | (150 PS) | (175 PS) |
| Powertrain | FWD | AWD | AWD | FWD | AWD | AWD |
| Suspension |
| Front suspension | Macpherson strut |
| Rear suspension | Multi-link |
| Stabilisers front / rear (mm) | 22/18 | 22/19 | 22/19 | 23/18 | 23/19 | 23/19 |
| Wheels & tires |
| Wheel size | 17x7J 19x7J* | 17 X 7J 19 X 7J | 17 X 7J 19 X 7J | 17 X 7J | 17 X 7J 19 X 7J | 17 X 7J 19 X 7J |
| Tire size | 225/65 R17 225/55 R19* | 225/65 R17 225/55 R19 | 225/65 R17 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 225/55 R19 | 225/65 R17 225/55 R19 |

Krmiljenje in zavore

|  |  | SKYACTIV-G 2.0 (165 PS/ 160 PS) | SKYACTIV-G 2.5 (192 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS/ 175 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steering |
| Steering type |  | Rack and pinion |
| Power assist type |  | Electric power assist |
| Steering gear ratio |  | 15.5 |
| Turning circle kerb to kerb | m | 11.2 |
| Turning circle wall to wall | m | 11.7 |
| Brakes |
| Type front |  | Ventilated discs |
| Type front |  | Sold discs |
| Diameter front | mm | 297 |
| Diameter rear | mm | 303 |
| Vacuum booster diameter | inches | 9.0 |

____________________

* Automatic only

Zmogljivosti in mase (FWD modeli)

|  |  | SKYACTIV-G 2.0 (165 PS) | SKYACTIV-G 2.0 (160 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powertrain |  | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Transmission |  | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Performance |  |  |
| Top speed | km/h | 200 | 191 | 202 | 198 |
| Acceleration (0-100km/h)* | s | 9.2 / 9.0** | 8.9 | 9.2 | 10.0 |
| Fuel consumption |  |  |
| Combined | L/100km | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 5.3 |
| Extra urban | L/100km | 5.1 | 5.4 | 4.1 | 4.7 |
| Urban | L/100km | 7.5 | 7.9 | 5.4 | 6.2 |
| CO2 emissions (combined) | g/km | 139 | 147 | 119 | 139 |
| Emissions rating |  | Euro6 | Euro6 | Euro6 | Euro6 |
| Weight and payload |  |  |
| Min. kerb weight | kg | 1,315 | 1,345 | 1,420 | 1,430 |
| Max. permissible weight | kg | 1,930 | 1,965 | 2,050 | 2,050 |
| Permissible front axle weight | kg | 990 | 1,040 | 1,115 | 1,115 |
| Permissible rear axle weight | kg | 1,045 | 1,040 | 1,035 | 1,035 |
| Permissible tow weight, trailer without brakes | kg | 690 | 700 | 740 | 750 |
| Permissible tow weight, trailer with brakes (12% gradient) | kg | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| Permissible tow weight, trailer with brakes (8% gradient) | kg | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 |
| Max. roof load capacity | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |

__________________

*  Under Mazda test conditions 65

** With 17 / 19-inch wheels.

Zmogljivosti in mase (AWD modeli)

|  |  | SKYACTIV-G 2.0 (165/160 PS) | SKYACTIV-G 2.5 (192 PS) | SKYACTIV-D 2.2 (150 PS) | SKYACTIV-D 2.2 l. (175 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powertrain |  | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission |  | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Performance |
| Top speed | km/h | 197 | 187 | 194 | 197 | 194 | 207 | 204 |
| Acceleration (0-100km/h)* | s | 10.5 | 9,2 | 8,0 | 9.4 | 10.2 | 8.8 | 9.4 |
| Fuel consumption |
| Combined | l/100km | 6.7 | 6,6 | 7,2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 |
| Extra urban | l/100km | 5.9 | 5.8 | 6,0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
| Urban | l/100km | 8.2 | 8.0 | 9.3 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.4 |
| CO2 emissions (combined) | g/km | 156 | 155 | 165 | 136 | 144 | 136 | 144 |
| Emissions rating |  | Euro6 | Euro6 | Euro6 | Euro6 |
| Weight and payload |
| Min. kerb weight | kg | 1,375 | 1,405 | 1,440 | 1,480 | 1,495 | 1,480 | 1,495 |
| Max. permissible weight | kg | 2,005 | 2,035 | 2,065 | 2,110 | 2,125 | 2,110 | 2,125 |
| Permissible front axle weight | kg | 1,015 | 1,050 | 1,075 | 1,125 | 1,145 | 1,125 | 1,145 |
| Permissible rear axle weight | kg | 1,090 | 1,090 | 1,095 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
| Permissible tow weight, trailer without brakes | kg | 725 | 735 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Permissible tow weight, trailer with brakes (12% gradient) | kg | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Permissible tow weight, trailer with brakes (8% gradient) | kg | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Max. roof load capacity | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

__________________

*  Under Mazda test conditions

# Comments

Die Tabele unten steht rechts über den Rand. Kann man die noch nach links schieben dass es bündig ist?