# Opel Ampera: Tehnični podatki

| Električni pogonski sistem Voltec |
| --- |
| Vrsta |  | električni pogonski motor |
| Največja moč | kW/KM | 111 / 150 |
| Največji navor | Nm | 370 |
| Akumulatorski sklop |
| Vrsta |  | akumulatorji za shranjevanje električne energije |
| Izvedba |  | v obliki črke T, zgradba iz poliestra, ogrodje iz jekla in ohišje iz aluminija za odvajanje toplote |
| Masa | kg | 198 |
| Kemijska sestava |  | litij-ionski |
| Toplotni izmenjevalnik |  | aktivni, tekočinski nadzor temperature (segrevanje in hlajenje) |
| Celice |  | 288, prizmatične |
| Zmogljivost (vgrajena kapaciteta) | kWh | 16 |
| Čas polnjenja (preko vtičnice hišnega električnega omrežja 230V/16A) | h | Manj kot 4 ure (čas polnjenja se lahko spreminja) |
| Motor sistema podaljšanega dosega |
|  |  | 1.4 ECOTEC |
| Skladnost z merili sestave izpušnih plinov |  | Evro 5 |
| Gorivo |  | bencin |
| Število valjev/ventilov na valj |  | 4 / 4 |
| Delovna prostornina | cm³ | 1398 |
| Vrtina x hod | mm | 73.4 x 82.6 |
| Blok motorja |  | litoželezen |
| Glava motorja |  | Iz litega aluminija |
| Kompresijsko razmerje |  | 10.5:1 |
| Največja moč | kW / KM | 63 / 86 |
|  | pri v/min | 4800 |
| Največji navor | Nm | 130 |
|  | pri v/min | 4250 |
| Prenos moči |
| Pogon |  | Na sprednji kolesi |
|  |  | planetarni zobniški sklop, električni motor, električni motor/generator |

| Zmogljivosti in doseg |
| --- |
| Največja hitrost | km/h | 161 |
| Pospešek 0 – 100 km/h | s | približno 9 |
| Doseg vožnje izključno na električno energijo (odvisno od okoliščin, konfiguracije ceste in načina vožnje) | km | 40 – 80 |
| Doseg električnega pogona s sistemom podaljšanega dosega | km | Več kot 500 |
| Poraba energije (okvirno) |
| Električna energija (po NEDC) | kWh/100 km | manj kot 16 |
| Bencin (skladno z ECE R101 ) | l/100 km | manj kot 1.6 |
| Izpust CO2 (skladno z ECE R101) | g/km | manj kot 40 |

| Mere |
| --- |
| Dolžina | mm | 4498 |
| Širina | mm | 2126/1787 |
| Višina (vozilo pripravljeno za vožnjo) | mm | 1439 |
| Medosna razdalja | mm | 2685 |
| Kolotek spredaj | mm | 1546 |
| Kolotek zadaj | mm | 1572 |
| Obračalni krog med robnikoma | m | 11.00 |

| Notranjost, mere in prostornine |
| --- |
| Število sedežev (spredaj / zadaj) |  | 2 / 2 |
| Višina (spredaj / zadaj) | mm | 960 / 915 |
| Širina v višini ramen (spredaj / zadaj) | mm | 1435 / 1369 |
| V višini bokov (spredaj / zadaj) | mm | 1364 / 1301 |
| Prostor za noge (spredaj / zadaj) | mm | 1068 / 866 |
| Prostornina prtljažnika (osnovna / preklopljena naslonjala zadnjih sedežev) | l | 310 / 1005 |

| Masa, polnjenja |
| --- |
| Masa praznega vozila | kg | 1732 |
| Največja skupna dovoljena masa vozila | kg | 2000 |
| Tekočina v hladilnem sitemu generatorja | l | 7.3 |
| Tekočina hladilnega sistema akumulatorjev | l | 7.0 |
| Tekočina hladilnega sistema krmilnika | l | 2.9 |
| Prostornina posode za gorivo | l | 35.2 |
| Motorno olje (z oljem v filtru) | l | 3.5 |
| Hladilna tekočina motorja na notranje izgorevanje | l | 8.45 |