Kia e-Soul – tehnični podatki (Evropa)

Karoserija in šasija

5-sedežni, povsem električni urbani križanec, z zelo trdno karoserijo iz jekla in aluminija. Elektromotor moč, ki jo omogoča litij-ionski polimerni baterijski sklop, preko brezstopenjskega menjalnika prenaša na prednji par koles.

Pogon

Elektromotor

Tip			Stalni magnetni AC sinhroni motor

Napetost		356 V (daljši doseg) / 327 V (srednji doseg)

Največja moč 		150 kW (204 KM) med 3.800 – 8.000 vrt/min (dolgi doseg)

100 kW (136 KM) med 2.600 – 8.000 vrt/min (srednji doseg)

Največji navor		395 Nm med 0 – 3.600 vrt/min (dolgi doseg)

Največji navor 	395 Nm med 0 – 2.400 vrt/min (srednji doseg)

Baterijski sklop z dolgim dosegom

Tip			Litij-ionski polimerni

Napetost		356 V

Energija		64 kWh

Moč			170 kW

Zmogljivost		180 Ah

On-board polnjenje	7,2 kW

Energ. gostota (celica) 250 Wh / kg

Baterijski sklop s srednjim dosegom

Tip			Litij-ionski polimerni

Napetost		327 V

Energija		39,2 kWh

Moč			104 kW

Zmogljivost		120 Ah

On-board polnjenje	7,2 kW

Energ. gostota (celica) 250 Wh / kg

Vzmetenje in blaženje

Spredaj	Neodvisno MacPherson vzmetenje, vzmeti in plinski blažilniki, s stabilizatorjem proti prevračanju vozila

Zadaj	Neodvisno vzmetenje z več vodili, vzmeti in plinski blažilniki, s stabilizatorjem proti prevračanju vozila

Volan

Tip	Električni servo volan z zobato letvijo

Volansko razmerje	12,8:1

Zaklepanje (krogov)	2,5

Krog obračanja	5,3 m

Zavore

Spredaj	305 x 25 mm hlajeni diski

Zadaj	300 x 10 mm trdni diski

Parkirna zavora	Elektronska parkirna zavora

Platišča in pnevmatike

Serijsko		Aluminijasta 17-palčna platišča z merami 215/55 R17

Rezervno kolo 	Set za krpanje predrte pnevmatike (Tyre mobility kit)

Mere (mm)

Zunanjost

Dolžina / širina / višina	4.195 / 1.800* / 1.605

Medosna razdalja		2.600

Previs (spredaj / zadaj)	865 / 730

Medkolesna razdalja (spredaj / zadaj)	1.565 / 1.575

Oddaljenost od tal		153

*brez stranskih ogledal

Notranjost

1. vrsta	2. vrsta

Prostor za glave	1.013		988

Prostor za noge	1.044		927

Prostor za ramena	1.410		1.390

Prostornina prtljažnika (litrov, VDA)

Za 2. vrsto		315

Za 1. vrsto		1.339

Teža (kg)

Dolgi doseg	Srednji doseg

Teža vozila		1.682		1.593

Največja dov. teža	2.180		2.025

Zmogljivosti in doseg

Dolgi doseg	Srednji doseg

Največja hitrost (km/h) 167		155

0-100 km/h (sek)	7,9		9,9

Največji doseg vozila*	 452 km	276 km

Poraba energije *	157 Wh / km	156 Wh / km

*WLTP kombinirani cikel